## Slide 1: Презентация на тему «Нефть»
Работа Капитоновой Людмилы
10 «б» класса

## Slide 2
Физические свойства
Нефть— природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из сложной смеси углеводородов, у нефти нет определенной температуры кипения. По цвету, нефть бывает красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть; имеет специфический запах, распространена в осадочных породах Земли. Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых. Нефть немного легче воды и практически в ней не растворяется.

## Slide 3: Состав нефти
В зависимости от месторождения нефть имеет различный качественный и количественный состав. Так, например, бакинская нефть богата циклопарафинами и сравнительно бедна предельными углеводородами.
Пермская нефть содержит ароматические углеводороды.
Нефти состоят главным образом из углерода – 79,5 – 87,5 % и водорода –
11,0 – 14,5 % от массы нефти. Кроме них в нефтях присутствуют еще три элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5 – 8 %. В незначительных концентрациях в нефтях встречаются элементы: ванадий, никель, железо, алюминий, медь, магний, барий, стронций, марганец, хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не превышает 0,02 – 0,03 % от массы нефти. Указанные элементы образуют органические и неорганические соединения, из которых состоят нефти.

## Slide 4: Нахождение в природе нефти
Залежи нефти находятся в недрах Земли на разной глубине, где нефть заполняет свободное пространство между некоторыми породами. Если она находится под давлением газов, то поднимается по скважине на поверхность Земли. По запасам нефти наша страна занимает одно из ведущих мест в мире.

## Slide 5
Продукты, получаемые из нефти, их применение
Из нефти выделяют разнообразные продукты,
имеющие большое практическое значение. Вначале от нее отделяют
растворенные углеводороды (преимущественно метан). После отгонки
летучих углеводородов нефть нагревают. Первыми переходят в
газообразное состояние и отгоняются углеводороды с небольшим
числом атомов углерода в молекуле, имеющие относительно низкую
температуру кипения. С повышением температуры смеси
перегоняются углеводороды с более высокой температурой кипения.
Таким образом можно собрать отдельные смеси (фракции) нефти.
Чаще всего при такой перегонке получают три основные фракции,
которые затем подвергаются дальнейшему разделению.

## Slide 6
Основные фракции нефти следующие:
1. Фракция, собираемая от 40 до 200 С, - газолиновая фракция бензинов
– содержит углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При дальнейшей перегонке
выделенной фракции получают: газолин (от 40 до 70 С), бензин (от
70 до 120 С) – авиационный, автомобильный и т.д.
2. Лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250 С,
содержит углеводороды от С8Н18 до С14Н30. Лигроин применяется как
горючее для тракторов.
3. Керосиновая фракция включает углеводороды от С12Н26 до С18Н38 с
температурой кипения от 180 до 300С. керосин после очистки
используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов
и ракет.
4. Газойль (выше 275С) – дизельное топливо.
5. Мазут – остаток от перегонки. Содержит углеводороды с большим числом
атомов углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут также
разделяют на фракции:
1) Соляровые масла – дизельное топливо,
2) Смазочные масла (авиатракторные, авиационные, индустриальные и др.)
3) Вазелин (основа для косметических средств и лекарств).
Из некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек,
свечей и др.). После отгонки остается гудрон. Его широко применяют в
дорожном строительстве.

## Slide 7
Перегонка нефти осуществляется в установке, которая состоит из трубчатой печи , ректификационной колонны и холодильника . В печи находится змеевик (трубопровод). По трубопроводу непрерывно подается нефть, где она нагревается до 320—350 °С и в виде смеси жидкости и паров поступает в ректификационную колонну (стальной цилиндрический аппарат высотой около 40 м) Внутри она имеет горизонтальные перегородки с отверстиями, так называемые тарелки . Пары нефти подаютсяв колонну И через отверстия поднимаются вверх, при этом они постепенно охлаждаются и сжижаются. Менее летучие ния ректификационной углеводороды конденсируются уже на первых тарелках, колонны. образуя газойлевую фракцию. Выше собирается керосин, а затем — лигроин. Наиболее летучие углеводороды выходят в виде паров из колонны и сжижаются, образуя бензин. Часть бензина подается обратно в колонну для орошения поднимающихся паров. Это способствует охлаждению и конденсации соответствующих углеводородов. Главный недостаток перегонки нефти — малый выход бензина (не более 20%).

## Slide 8
... братья Дубинины в 1823 г. впервые создали устройство для перегонки нефти. С 1823 г. Дубинины стали вывозить «фото-ген» (керосин) многими тысячами пудов из Моздока внутрь России. В Америке первые опыты перегонки нефти осуществил в 1833 г. Силлиман.
... если в чашку налить немного бензина (спирта) и осторожно поднести зажженную спичку, то бензин (спирт) загорится. Если же добавить несколько миллилитров тетрахлорметана, то огонь погаснет.

## Slide 9
... сильными загрязнителями атмосферы являются и ТЭС, которые работают на природном газе. Оказывается, что в печах при высокой температуре азот воздуха реагирует с кислородом и образуются оксиды азота, которые трубами ТЭС выбрасываются в атмосферу.